# ООО «Салон Парфенон»

# Адрес: ,660028,РФ,,Красноярск, Телевизорная, 1 , стр. 100 "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР"

# Телефоны: 290-31-38, 245-87-66; 215-15-52, 296-76-55

# Сайт: www.artparket24.ru

# E-mail: parfenon_natasha@mail.ru

# BUNITEX P-55 EXTRA

# Техническая информация

Состав:

Многофункциональный клей на основан на органической смеси полихлоропрена с добавкой синтетической резины.

Сфера применения:

Bunitex P-55 применяется в деревообработке для контактного склеивания панелей ДСП, досок , резино-кожанных изделий, пробкового покрытия, других материалов бытового и промышленного назначения.

Используется для приклеивания отвалившейся керамической плитки, подклеивания отколовшейся.

Инструкция по применению:

Поверхность должна быть чистой, гладкой, сухой, без пыли и разводов. Bunitex наносится на обе поверхности щеткой или шпателем, образуя гомогенную пленку. На пористых поверхностях рекомендуется двойное нанесение пленки. При этом первый слой должен высохнуть, после чего наносится второй слой. Расход клея составляет 150-250 гр./м2. Клей наносится на обе поверхности, на те места, которые должны схватываться, при этом они должны иметь возможность испарения растворителя. Время испарения 10-30 мин., в течение этого времени поверхности должны быть соединены. Для наилучшего схватывания можно применить дополнительно нажим. Следует иметь в виду, что после соединения схватывание происходит мгновенно.

Уход:

Инструмент очищается с помощью растворителя С-29.

Общая инструкция:

Р-55 может быть использован при t от +60 до –10 С. В этом случае особых проблем не предвидится. Если t режим выходит за эти рамки, то требуются добавка FORTIFICANTE-50, для повышения сопротивления высоким t.(пропорция 1,5 %). Р-55 является быстросхватывающим клеем, но, не смотря на это процесс схватывания, продолжается некоторое время и достигает своего MAX через неделю.

Технические параметры:

- Средне вязкая желтая жидкость

- Вязкость по Брукфилду RVT. Spindle 4 to 20 tpm

23 C 2.5±0.5 Pa.s

- Открытое время ожидания 10-25 мин.

- Открытое время 45-60 мин.

- Содержит толуол, канифоль.

Хранение:

Хранить при t С +5 - +25 С. При длительном хранении взбалтывать перед употреблением.

Объем:

250 мл, 500 мл, 1 л, 5 л, 24 л.

Безопасность: Легко воспламеняющийся продукт, не вдыхать не контактировать с кожей. Срок хранения 12 мес.