Клей для пробковых покрытий  EB-PRENE

Способ применения:

После вскрытия банки клей рекомендуется использовать сразу. Оставшееся вещество сохраняет свойства без изменений только в случае плотного закупоривания емкости. Работать следует в хорошо проветриваемом помещении. Использование защитных перчаток и спецодежды обязательно. Клей контактный, наносится на обе склеиваемые поверхности. Специально разработан для соединения пробки и дерева. Рекомендован также для резины, пластика, кожи и ковровых покрытий. Перед применением все изделия проверить на стойкость. Подходит, в том числе, для металлов.

Нанесите тонкий слой шпателем на каждую поверхность. Подождите 20-30 минут. Затем соедините склеиваемые поверхности и сильно прижмите их друг к другу в течении нескольких секунд.

ВНИМАНИЕ: после соприкосновения склеиваемые поверхности невозможно сдвинуть. Необходимо точное немедленное соединение. Особенно рекомендуется для работы с изделиями из пробки (натурального пробкового дуба): технической и декоративной, настенных и напольных покрытий.

Расход: 1 литр на 1,5-1,7 м.кв.

Правила хранения:

Хранить при температурах +1-+25 С Гарантированный срок хранения в закупоренной таре без потери свойств 6 месяцев. Далее возможно загустение без изменения агдезивных характеристик. Применить в течении 9 месяцев.

Рекомендации по безопасности:

- Надевать защитную спецодежду и перчатки

- Не использовать вблизи огня или его источника, не курить

- Избегать попадания в глаза

- Хранить банку с клеем в хорошо проветриваемом помещении

- При использовании выбирать подходящую емкость во избежание загрязнений окружающей среды

Специфические опасности

Клей токсичен для водных организмов, может оказывать неблагоприятное долговременное воздействие на окружающую среду.

Клей вызывает раздражение кожи.

Клей наносит серьезный вред здоровью в случае продолжительного вдыхания

Клей легко воспламеняем

Работа с клеем противопоказана беременным и аллергикам

Пары могут вызывать сонливость и головокружение.

Произведено в Португалии на заводе CIPADE, по заказу EBECO