# LOBA® SportCare

Средство по уходу на дисперсионной основе, препятствующее скольжению согласно стандарту DIN 18032

| Артикул | 10055 |
| --- | --- |
| Упаковка: | 1 л, 10 л |
| GIS-код: | GE 20 |

| Область применения: | Предназначено для покрытого лаком паркета и линолеума. |
| --- | --- |
| Рекомендации по использованию: | Напольные покрытия в спортивных залах (DIN 18032) На очищенное, сухое покрытие равномерно нанести средство LOBA SportCare с помощью приспособления LOBATOOL Wischwiesel (расход ок. 30-40 г/м²). Ни в коем случае не обрабатывать поверхность по второму разу во время высыхания! Примерно через 1 час по покрытию можно ходить. Напольные покрытия с повышенным коэффициентом противоскольжения (BGR 181 / R9) Разбавить средство LOBA SportCare водой в пропорции 1:1 и равномерно нанести на очищенное, сухое покрытие с помощью приспособления LOBATOOL Wischwiesel (расход ок. 30-40 г/м²). Ни в коем случае не обрабатывать поверхность по второму разу во время высыхания! |
| Состав: | Анионные тензиды - менее 5%, консерванты, полимерно-дисперсионные компоненты, водные растворители. |
| Расход материала: | 3-4 литра на 100 м² в 1 слой (неразбавленное). 1-2 литра на 100 м² в 1 слой (разбавленное). |
| Разбавители: | Вода. |
| Хранение и транспортировка: | Срок хранения – не менее 24 месяцев при температуре от +5 до +25°C. Не является опасным веществом согласно Европейскому соглашению о международных перевозках опасных грузов автомобильным транспортом. |